枳实黄酮提取物的含量测定方法

1．HPLC色谱条件

1.1 液相柱：C18 (150×4.6mm, 5(m)

1.2 流动相：A：0.03M的磷酸二氢钾水溶液

B：乙腈

A：B=8：2

1.3 流速Flow rate：1.0 ml / minute

1.4 紫外检测器波长：284nm

1.5 柱温：40℃

1.6 进样量：5 (l

2. 标准溶液的制备

准确称取约50mg 标准品于100ml容量瓶中，精密称定，用甲醇溶解并定容。

3. 样品溶液的制备

称取约50mg的样品于50ml的容量瓶中，精密称定，用甲醇溶解并定容。

4. 进样过程

4.1 先进5次标准溶液，考察仪器的系统适应性，要求RSD≤ 2.0%。

4.2 接着进样品溶液。

5. 计算

运用外标法按照下面的公式计算：

样品的峰面积      标样的浓度

枳实黄酮含量%  =  ——————— × ———————×100%

标样的峰面积     样品的浓度