黑升麻提取物的质量控制及检测说明

黑升麻提取物主要含有总三萜皂甙：主要为Actein、Epi-Actein、27-deoxy  actein、黑升麻甙Cimicifugoside等成份。但是这些主要化学成份其本身性质较特殊，没有紫外吸收，利用一般实验室仪器设备无法检测。其检测器要用到蒸发光检测器或者别的特殊检测设备。更重要的是国内几乎没有这些成分的标准品出售。

鉴于此我公司生产的不同规格的黑升麻提取物都是依据生产工艺来控制，将相同品种相同产地的原料，确定工艺生产样品后，再寄往美国检测。目前公司有两条工艺路线（高规格和低规格）。一般情况，高规格产品国外检测结果在10～13％之间，低规格产品检测结果一般在3％以上。由此公司将两种产品规格定为8％和2.5％。这样由工艺就能确定产品质量一定合格。如果原料和工艺一旦有所改变，则要重新邮寄样品检测确定。