绞股蓝总皂甙测定方法

- 对照品溶液制备:

以人参皂甙Rb1为对照品，以无水甲醇配制成0.2%的对照品溶液。

- 标准曲线绘制：

分别取对照品溶液0,10,20,40,80,160,320μl热风吹干后,加入5%香草醛-冰乙酸溶液0.2ml,高氯酸2ml摇匀,恒温水溶60℃加热15分钟后,迅速冷却15分钟,加入冰乙酸2.8ml摇匀,于470nm处测吸光值，绘制标准曲线,得回归方程。

3、待测样品溶液制备：

准确称取绞股蓝总皂甙样品20mg,以10ml无水甲醇溶解后过滤,取滤液待测。

4、测定:

取50ml待测样品溶液,依标准曲线做法,测出吸光值,依回归方程计算出绞股蓝总皂甙含量。