水飞蓟宾提取物中水飞蓟宾（Silybin）含量测定方法

- 色谱条件

色谱柱：LunaC18 4.6×250mm 5um                           流动相：甲醇：水：冰醋酸(38：62：5，V/V)                               流速：1.0ml/min                                            检测波长：288nm                                           灵敏度：0.01AUFS                                          柱温：25℃                                                 进样量：5μl                                               运行时间：90min

- 溶液制备

样品溶液制备  精密称取水飞蓟宾样品25mg于25ml容量瓶中，加入20ml甲醇，超声振荡20min后，静置至室温，定容，用0.45um微孔滤膜过滤，即得。

- 样品测定

在上述色谱条件下，待仪器稳定，基线平稳后，进样测定水飞蓟宾两个非对映异构体保留时间分别约为40min、46min，含量以两个非对映异构体面积之和按面积归一法计算。