虎杖原料（粉碎）

原料润湿，酶解（一定条件）

90醇提；T：73±2℃

P≤0.04KPa

提取渣　　　　　　　　  提取液

减压浓缩，T≤75℃

膏（d＝1.20热测）

碱化，醇沉，静置，过滤

碱化渣　　　　　　　　滤液

酸化，沉淀，离心

常压浓缩，T≤75℃

膏（d＝1.12-1.13热测）

乙酸乙酯萃取

乙酸乙酯相合并　　　　　　水相

浓缩，T≤75℃

水膏（d＝1.02-1.03热测）

结晶

母液　　　　　     粗结晶

氧化铝

洗脱液

结晶

产品