一：来源

本品为豆科植物大豆Glycine max(L.)Merr的种子提取物。

二：生产工艺流程简图

附件一

三：检测项目标准

- 粒径：80目

- 堆积密度： 40-60 g/100ml

- 干燥失重：≤ 5.0 %

- 灰分：≤ 5.0 %

- 农药残留： 六氯联苯666 ＜ 0.2 ppm  ；DDT ＜ 0.2ppm

- 重金属含量：总量 ≤ 20ppm ；砷 ≤ 2ppm ；铅≤ 2ppm

- 微生物检测：菌落总数≤1000cfu/g ；酵母菌及霉菌≤100 cfu/g

大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌不得检出。

四：含量测定标准

1．操作条件：

色谱柱：Zorbax sb-C18  4.6× 150mm ×5um

流速：1.0ml/min

波长：254nm

进样量：10ul

灵敏度：0.01AUFS

流动相：A：甲醇：水 ：磷酸（30：70：0.2，V/V）

B：甲醇：水 ：磷酸（45：55：0.2，V/V）

梯度条件：

| B％ | 时间 | 流速 | A% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | IN | 1.0 | 100 |
| 0 | 5.00 | 1.0 | 100 |
| 100 | 13.50 | 1.0 | 0 |
| 100 | 30.00 | 1.0 | 0 |
| 0 | 30.01 | 1.0 | 100 |
| 0 | 42.00 | 1.0 | 100 |
| 0 | 45.00 | 0.0 | 100 |

2.溶液准备：

- 标准溶液：精密称取对照品大豆甙、黄豆黄甙、染料木甙各3 mg

- 和大豆甙元、黄豆黄素、染料木素各1mg，全部放入50ml 容量瓶中。用甲醇定容至刻度。

- 样品制备：

提取物：精密称取80mg至50ml容量瓶中，加入甲醇超声20min中，放置室温，用甲醇定容，用0.45um滤膜过滤。

原料：精密称取30目的大豆原料10g至250ml具塞锥形瓶中，加甲醇称重，超声30min 。补足重量，用0.45um滤膜过滤。

3．讨论，

六种成分的保留时间：

大豆甙 8min  黄豆黄甙 9min染料木甙15min

大豆甙元24min 黄豆黄素25min  染料木素32min

用外标法计算含量。

五：贮藏：避光干燥环境中贮藏

六：有效期：24个月