香紫苏提取工艺流程

# Text boxes

原 料

净选,粉碎

粗   粉

提取溶液: 酒精80%

真空减压提取三次

提取液

滤 渣

滤  液

浸  膏

真空减压浓缩,温度70~75℃. 真空度: -0.06~-0.07Mpa. 至比重为1.05~1.06 浸膏。

半成品

喷雾干燥，或真空干燥

检测，粉碎，包装

成 品

过 滤