枸杞多糖测定方法

1.　样品溶液的制备 　 
　　精密称取样品粉末0.4g，加80％乙醇溶液200mL，回流提取1h，趁热过滤，残渣用80％热乙醇溶液洗涤(约10mL×10)，残渣连同滤纸置于烧瓶中，加蒸馏水100mL，加热提取1h，趁热过滤，残渣用热蒸馏水充分洗涤(约10mL×l0)，洗液并人滤液，冷却后移入250mL容量瓶中，用水定容，待测。 　 
2.　标准曲线的绘制 　 
　　精密称取105℃干燥恒重的标准葡萄糖0．1g(精确到0．0001 g)，加水溶解并定容至1000mL即得。精密吸取此标准溶液0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL，分置于具塞试管中，各加蒸馏水使体积为2.0mL ，再各加苯酚液1.0mL，摇匀，迅速滴加硫酸5.0mL，摇匀后放置5min，置沸水浴中加热15min ，取出冷却至室温；另以蒸馏水2mL，加苯酚和硫酸，同上操作为空白对照。于490nm处测定吸光度，绘制标准曲线。 　 
3．试样的测定 　 
　　准确吸取待测液一定量(视待测液含量而定)，加蒸馏水至2mL ，以下操作按标准曲线绘制下的方法测定吸光度，根据标准曲线查出显色液中葡萄糖含量。 　 
４．测定结果的计算 　 
　计算公式 　 
　　　 
Ｗ＝ρ×250×f×100 .........(A.1) 　 　 　 　 
　　m×V×10 6 　　 　 　 　 　 　 　 
式中：W－多糖含量，%； 　 
　　　ρ——显色液中葡萄糖的含量，μg； 　 
　　　f——3.19葡萄糖换算多糖的换算因素， 　 
　　　m——试样质量，g； 　 
　　　V——吸取待测液的体积，mL。